VYPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ ZASÍLEJTE NA TENTO MAIL:  ivondrka@seznam.cz

Technické kreslení       IV  1.B      vypsat do sešitu

Kótování zaoblení a zkosení hran (str.74)

Je-li na jedné součásti několik stejně zaoblených hran, lze uvést nad popis.polem (razítkem) legendu POLOMĚR ZAOBLENÍ R 2

Po obrábění, stříhání, řezání vznikají na součástech ostré hrany(otřepy).  Ty musí být z bezpečnostních důvodů odstraněny i bez příkazu na výkrese. Provádí se sražením hran pod úhlem 45°v šířce 0,3mm nebo zaoblením nejvýše rádiusem R 0,3mm. Tyto úpravy se na výkres nezaznamenávají.

Je-li sražení hran nebo jejich zaoblení jiné, pak je nutné na výkrese okótovat !

Nekótované rozměry  (výpisky)

Kótování děr, opakujících se prvků a jejich roztečí (výpisky)

Nakreslit obr. 194a,b      obr.195

Při kreslení důsledně rozlišit používání čar plných tlustých --obrysy a všechny viditelné hrany

a ostatních čar – plných tenkých, přerušovaných    - kótovacích, pomocných, šrafů

Kreslit pečlivěji a přesně podle předlohy !!

Zbytek kapitoly  Kótování přečíst.

Tyto výpisky i celý poznámkový sešit Vám poslouží k přípravě na závěrečné učňovské zkoušky!!