MOTOR

je stroj, který přeměňuje nějakou energii na energii pohybovou.

SPALOVACÍ MOTOR

Spalovací motor je stroj, který přeměňuje část vnitřní energie paliva (teplo) na energii

pohybovou.

SPALOVACÍ MOTORY :

PARNÍ STROJ

TURBÍNY    A) parní

B) plynové

zážehový               2 - taktní

4 - taktní

vznětový

REAKTIVNÍ   A) raketové

B) proudové

PÍSTOVÉ   A)  s přímočarým pohybem

B)   rotačním pohybem  Wankelův motor

Tryskové motory

- pracují na principu zákona akce a reakce

- z trysek unikají plyny a opačná síla žene motor vpřed

- raketový motor a proudový moto

r

Raketový motor

-  nádrže s palivem

-   nádrže s kyslíkem

-   spalovací komora

-   trysky

Proudový motor

- spalovací komora

- kompresor – nasává vzduch

- turbína – pohání kompresor

- trysky

RAKETOPLÁM ATLANTIS

Základní části zážehových motorů

Karburátor

- zařízení pro přípravu zápalné směsi benzínu a vzduchu v potřebném množství a v potřebném poměru vzduchu a benzínu

- hlavním úkolem je dávkování a jemné rozprášení benzínu do proudu vzduchu nasávaného do spalovacího prostoru motoru

- základní části: směšovací komora, plováková komora, plovák, odvzdušňovací ventil, jehlový ventil, rozprašovací trubice, škrtící klapka, „sytič“

Vstřikování paliva

- přesnější způsob přípravy palivové směsi – přesně odměřené množství paliva odpovídající okamžitému množství nasávaného vzduchu je pod tlakem palivového čerpadla rozprášeného  vstřikovacími tryskami

- elektronicky řízené vstřikování umožňuje: vstříknout rozprášené palivo do nasátého vzduchu, upravovat směšovací poměr směsi, udržovat nízkou hladinu škodlivin ve výfuku

výhody: - přesnější příprava směsi, stálý směšovací poměr

- jemnější rozptyl paliva

- kratší vzdálenosti a časy dopravy paliva

Způsoby vstřikování: - nepřímé

- přímé

- konstrukce: - sací soustava – čistič vzduchu, sací potrubí, komora se   	 							     škrtící klapkou

- palivová soustava – palivová nádrž, palivové čerpadlo,  									čistič paliva, regulátor tlaku,                                                                                  									vstřikovací ventily

- řídící a regulační soustava

Nepřímé vstřikování paliva

- vstřik paliva do sacího potrubí nebo do komory škrtící klapky

jednobodové – centrální vstřik do komory před škrtící klapkou, nevýhodou je vznik víru a srážení par paliva

Vícebodové – vstřik probíhá u každého válce, výhodou jsou zaručené stejné podmínky pro rozdělení směsi

Přímé vstřikování paliva

- palivo je vstřikováno v průběhu sacího a kompresního zdvihu přímo do vzduchové náplně válce

- palivo se rozprašuje a odpařuje ještě před vlastním zážehem jiskrou

- nedochází ke kondenzaci paliva na stěnách sacího potrubí

- tvorba směsi závisí na provozních podmínkách motoru

- motor pracuje  v úsporném (částečné zatížení motoru, chudá směs paliva se vzduchem – 1:40-1:50), nebo výkonném ( obtokový kanál je uzavřený) režimu

Přeplňování motorů

- umožňuje dopravit do válců motoru více vzduchu – zvýšit součinitel plnění

výhody: - vyšší výkon a točivý moment motoru

- lepší účinnost

- snížení emisí škodlivin

- snížení měrné spotřeby paliva

způsoby přeplňování: - kompresorem – pro svůj pohon využívá část 		 							                         výkonu motoru                                                                                                                     						- turbodmychadlem – poháněn turbínou na výfukové   										plyny