MECHANIZMY

Účel a použití:

- přeměňují a přenášejí sílu a pohyb

- převádí jeden druh pohybu na jiný

Šroubový mechanizmus:

- převádí otáčivý pohyb na posuvný nebo naopak

- skládá se ze šroubu a matice (zpravidla lichoběžníkový závit)

- pro snížení tření se může použít pohybový šroub s kuličkami

Vačkový mechanizmus:

- mění otáčivý pohyb na pohyb přímočarý vratný

- lze detailně určit dobu i velikost zdvihu

- náročná a drahá výroba

Výstředníkový mechanizmus:

- mění otáčivý pohyb na pohyb přímočarý vratný

- nelze detailně určit dobu ani velikost zdvihu

- jednoduchá výroba

Západkový podávací mechanizmus:

- mění otáčivý pohyb na pohyb přerušovaný

- lze nastavit krok pohybu hnané součásti

Stavítkový mechanizmus s maltézským křížem:

- mění otáčivý pohyb na pohyb přerušovaný

Klikový a kulisový mechanizmus:

Účel a použití:

- kinematické mechanizmy (přeměňují a přenášejí sílu a pohyb)

- převádí jeden druh pohybu na jiný

Klikový mechanizmus

- převádí otáčivý pohyb na přímočarý vratný (čerpadla, kompresory)

- převádí přímočarý vratný pohyb na pohyb otáčivý (spalovací motory)

Klikový mechanizmus úplný

1 – klikový hřídel		2 – ojnice		3 – křižák

4 – pístnice			5 – píst		             6 – válec

7 – hlava válce

VYUŽITÍ:

- dvojčinný píst

- pro nízké rychlosti

- dnes používán málo

- dříve používán především u parního stroje

Klikový mechanizmus zkrácený

1 – klikový hřídel		2 – ojnice		3 – píst

4 – válec			5 – hlava válce

Klikový hřídel

- účel: přenáší točivý moment na ojnici a naopak

- materiál: ocel (litina)

- výroba: kování, obrábění + lisování (spojení šrouby), odlévání

- namáhání: krutem, ohybem, torzními kmity

- konstrukční části: hlavní čep, klikový čep, rameno

HVĚZDIČKA JSOU RAMENA

HVĚZDI

KLIKOVÉ ČEPY

HLAVNÍ ČEPY

Ojnice:

- účel: přenáší sílu mezi pístem a klikovým hřídelem

- materiál: ocel (slitina hliníku)

- výroba: kování, (obrábění, lisování)

- namáhání: vzpěrem

- konstr. části: dřík, oko, hlava

OKO

DŘÍK

DĚLĚNÁ HLAVA

NEDĚLENÁ HLAVA

Píst

- účel: přenáší tlak, je uložen ve válci

- materiál: slitina hliníku (ocel, litina)

- výroba: odlévání + obrábění

- namáhání: otěrem, teplem, tlakem

- konstr. části: dno, plášť, oka pro pístní čep, žebra

DNO

PLÁŠŤ

OKO PRO PÍSTNÍ ČEP

Pístní kroužky

- účel: dotěsňují píst ve válci, zamezují pronikání oleje, odvádějí teplo

- materiál: jemnozrnná šedá litina

- výroba: odlévání + obrábění

- namáhání: otěrem, teplem, tlakem

- druhy: těsnící, stírací

- konstr. části: zámek pístního kroužku

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

ZÁMEK PÍSTNÍHO KROUŽKU

STÍRACÍ KROUŽEK

Pístní čep

- účel: přenáší sílu z pístu na ojnici, je uložen v ložisku oka ojnice a v okách pístu

- materiál: ocel

- výroba: obrábění

- namáhání: ohybem

- konstrukce: je dutý (nižší hmotnost), zajištěn proti vysunutí pojistnými kroužky, uložen v ojnici v kluzném nebo jehlovém ložisku

POJISTNÝ KROUŽEK

PÍSTNÍ ČEP

Válec (vložený válec, vložka válce)

- účel: vede píst, probíhá v něm stlačování tekutiny, předává teplo

- materiál: šedá litina, hliníková slitina s úpravou pracovní plochy

- výroba: odlévání + obrábění

- namáhání: tlakem, teplem, otěrem

- konstrukce: vzduchem x kapalinou chlazený, válec, vložený válec, vložka

vložený válec a válec chlazený vzduchem

Hlava válce

- účel: uzavírá válec, mohou v ní být ventily, zapalovací nebo žhavící svíčka, dekompresor,…

- materiál: šedá litina, hliníková slitina

- výroba: odlévání + obrábění

- namáhání: tlakem, teplem

- konstrukce: vzduchem x kapalinou chlazená, součástí je i těsnění hlavy

HLAVA CHLAZENÁ VZDUCHEM

HLAVA CHLAZENÁ KAPALINOU

Kliková skříň

- účel: zajišťuje uložení klikového hřídele a spojení s válcem

- materiál: šedá litina, hliníková slitina

- výroba: odlévání + obrábění

- často tvoří s válci jeden konstrukční celek – blok motoru

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ