Kulisový mechanizmus

1 – klikový kotouč        
      s čepem

2 – kulisa

3 – kámen

4 – smýkadlo

- převádí otáčivý pohyb na přímočarý vratný

- v jednom směru se pohybuje rychleji

- lze snadno a za chodu nastavit délku zdvihu

- používá se na pohon obrážečky nebo hoblovky

Vodorovná obrážečka

Tekutinové mechanizmy

- prostřednictvím média (kapalina, plyn) přenášejí sílu a pohyb

- stavební a zemědělská technika, motorová vozidla, …

DĚLENÍ :

- HYDRAULICKÉ  - médium je kapalina

PNEUKATICKÉ – médium je plyn

- STATICKÉ, HYDROSTATICKÉ, PNEUSTATICKÉ – užívá se převážně tlaková energie

DYNAMICKÉ, HYDRODYNAMICKÉ, PNEUDYNAMICKÉ - užívá se pohybová energie

Nevýhody:

- choulostivost na nečistoty

- citlivé na změnu pracovní teploty

- hydraulické mechanizmy – riziko úniku kapaliny (životní prostředí)

- pneumatické mechanizmy – hluk, nízká účinnost

Výhody:

- velké silové převody

- malé rozměry

- jednoduchá a plynulá regulace

- snadný rozvod na obtížně přístupná místa

- pneumatické mechanizmy – zdravotní nezávadnost

Hydrostatický mechanizmus

Požadavky na kapalinu

- stálá viskozita

- nízká stlačitelnost

- odolnost proti chemickým změnám

- odolnost proti změnám teplot

- antikorozivní vlastnosti

- nepěnivost

- nízká cena

minerální oleje

1 – hydrogenerátor		2 – rozvaděč	3 – hydromotor	4 – pojistný ventil

Hydrogenerátor

- zdroj tlakové energie (čerpadlo)

Rotační zubové čerpadlo

- nejrozšířenější

- používá se v hydraulických soustavách pro tlaky do 16 MPa

- čerpaný olej je unášen po obvodě v zubových mezerách ozubených kol

- rovnoměrnost průtoku závisí na počtu zubů

Rotační lamelové čerpadlo

- kapalina je dopravována v prostorách mezi lopatkami, které jsou v drážkách rotoru

- lopatky jsou přitlačovány pružinou nebo vedeny kladkami

4

1 – stator

2 – rotor

3 – lopatka

4 – statorový
      kroužek

Schéma regulace rotačních lamelových čerpadel

- statorový kroužek je přestavitelný vůči ose rotoru, čerpadlo může pracovat s proměnným průtokem a může plynule měnit smysl toku kapaliny při zachování smyslu otáčení rotoru

Axiální pístové čerpadlo

- čerpadlo s kmitavým pohybem

- plynule regulovatelné změnou sklonu unášecí desky vůči bloku

- vhodné pro tlaky do 30 MPa

- nemá sací ani výtlačné ventily, přívod a výtlak oleje je řízen rozváděcí deskou

1 – stator

2 – rotor

3 – píst

4 – unášecí deska

5 – rozváděcí deska

6 – výtlačný otvor

7 – sací otvor

Rotační vřetenové čerpadlo

- též se nazývá rotační šroubové

- je to zvláštní druh zubových čerpadel

- je bez ventilů, nedá se regulovat

- je samonasávací

- kapalina se dopravuje v prostoru mezi závity vřeten a skříní

- používá se např. při pohonu brousicích strojů

Rozvaděč

- řídí směr pohybu hydromotoru

- připojuje a odpojuje zařízení

- může mít různý počet cest

- ovládán ručně, elektromagneticky, hydraulicky, pneumaticky

Hydromotor

- vykonává práci

- rotační hydromotor je konstrukčně často shodný s hydrogenerátory

DĚLENÍ:     LINEÁRNÍ     ROTAČNÍ

Lineární (přímočarý) hydromotor

Pístový kompresor